# Antifrogen® N                         Antifrogen® L                         	Antifrogen® SOL VP 1981

# Antifrogen® SOL HT               Protectogen® C aqua         	Antifrogen® KF VP 1974

# Antifrogen Servis 2012  zdarma

Nemrznoucí kapalinu Antifrogen lze bez větších problemů

provozovat v system mnoho let. Jednou ročně by však

měla být provedena kontrola hustoty Antifrogenu , aby byla

prověřena  teplota, do které má Antifrogen chránit zařízení

proti zamrznutí. Tuto kontrolu lze provést pomocí hustoměru,

který je  možno zakoupit  u prodejců Antifrogenu.

Dále by měla být každé 2 roky kontrolována antikorozní schopnost

Antifrogenu. Pro provedení kontroly  je nutné naplnit do skleněné

lahvičky  250 ml  roztoku Antifrogenu z vašeho zařízení a poslat ho

s vyplněným protkolem k provedení kontroly na níže uvedenou

adresu.

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Werk Gendorf

BU ICS, Technical Application EMEA IA, Heat Transfer Fluids

Mrs. Martina Mühlthaler

Industrieparkstraße 1, Bau 300

84508 Burgkirchen, Germany

Phone number: +49 8679/7-3347

E-mail: Martina.Muehlthaler@clariant.com

Získáte podrobnou zprávu o zkoušce s informacemi o :
vzhleud, index lomu ( 20 ° C), hustotě při  ( 20 ° C),
ochraně proti zamrznut , hodnotě pH, rezervě alkality , podíul
teplonosná složky , obsahu chloridů, stejně jako
další použitelnosti  roztoku Aktifrogenu.

Výsledky testu a z něho vyplývající doporučení  odpovídají

zaslanému vzorku. Je plnou odpovědností uživatele,

zda se bude řídit  našimi doporučeními a ochrání tím

zařízení proti eventuelní korozi nebo zamrznutí.  Za

případné škody vzniklé nedodržením našich dopo-

ručení nenesema žádnou právní odpovědnost.

Stav: 07/2012

# Text boxes

firm: 		__________________________

object: 	__________________________

__________________________

date:		__________________________

Příklad nálepky na láhvičku